ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ

СОСТАВЛЕНА:						СОГЛАСОВАНО:

«					»			«					»

г.  Москва								 «       »			 20       г.

ул.

Данная программа испытаний составлена и применима для следующего объекта:

____________________________________________________________________________________

Программа испытаний воздуховодов на плотность включает в себя следующие этапы:

- Ознакомление с проектными данными;

- Выявление участков воздуховодов для проведения испытаний (согласно СНиП 41-01-2003);

- Расчёт развернутой площади воздуховодов;

- Проверка качества монтажа и устранение видимых щелей в воздуховодах монтажной организацией;

- Установка заглушек на ответвлениях испытываемого воздуховода монтажной организацией;

- Проведение замеров статического давления на расстоянии не более 1м от вентилятора;

- Проведение расчётов допустимых потерь (согласно п. 7.11.7 и табл. 1 СНиП 41-01-2003);

- Проведение замеров фактических потерь или утечек воздуха в воздуховоде (не ранее, чем через 15-20 минут);

- В случае превышения фактических утечек воздуха, по сравнению с расчётными, герметизацию повторить;

- Повторять п. 6-9 до тех пор, пока фактические потери воздуха не будут равны или меньше, чем допустимые;

- Составление акта о проведении испытания воздуховода на плотность.

В случае, когда воздуховодов много, по каждому из них составляется график проведения работ по каждому этапу и затем по каждому воздуховоду по датам.

В каждом акте указываются подробно все данные измерений, расчетных потерь, продолжительности испытания.

После испытания монтажным организациям не забыть снять заглушки!!!